## Slide 1: 第4章 无限长单位脉冲响应（IIR） 滤波器的设计方法
数字信号处理
4.1 滤波器的基本原理
4.2 模拟滤波器的设计方法
4.3 根据模拟滤波器设计IIR滤波器
4.4 从模拟滤波器低通原型到各种数字
滤波器的频率变换
4.5 从低通数字滤波器到各种数字滤波器
的频率变换
4.7 本章小结

## Slide 2
许多信息处理过程，如信号的过滤，检测、预测等都要用到滤波器。
数字滤波器是数字信号处理中使用得最广泛的一种线性系统，是数字信号处理的重要基础。
第4章 IIR滤波器的设计方法

## Slide 3

 c
有用
无用
0

1
0
 c
0

 c
第4章 IIR滤波器的设计方法

## Slide 4
设计数字滤波器（digital filter）的三个步骤：
1、确定滤波器的性能指标（滤除、保留哪些频率
成分，保留部分允许多大失真等）；
2、用一因果稳定的LTI系统的H (z)去逼近该性能
要求(第4章IIR, 第5章FIR)；
3、数字滤波器的实现。包括选择运算结构, 选择
运算和存储的字长等(第6章)。
第4章 IIR滤波器的设计方法

## Slide 5
4.1 滤波器的基本原理
数字滤波器的功能（本质）是将一组输入的数字序列通过一定的运算后转变为另一组输出的数字序列。
数字滤波器的设计是确定其系统函数并实现的过程。
滤波：滤除信号中不需要的成分，保留有用成分

## Slide 6
IIR(无限长单位脉冲响应系统):
h(n) 无限长
FIR(有限长单位脉冲响应系统):
h(n) 有限长
至少有一个bi不为0
4.1 滤波器的基本原理

## Slide 7
经典滤波器，幅频特性是分段常数的。
通带(passband)内逼近于1，阻带(stopband)
内逼近于0。
4.1.1 滤波器的分类
从功能上可分为四种类型：
低通（lowpass, LP）
高通（highpass, HP）
带通（bandpass, BP）
带阻（bandstop, BS）

## Slide 8
模拟滤波器
数字滤波器
低通
高通
带通
带阻
图4.2
图4.1
4.1.1 滤波器的分类

## Slide 9
数字滤波器的频率响应是以 为周期，图4.2仅
给出了 一个周期，其余按周期延拓的规律无限重复。
理想数字低通滤波器
4.1.1 滤波器的分类

## Slide 10
理想滤波器不可实现
实际滤波器通带和阻带之间有一个过渡带
4.1.2 可实现滤波器的特性
图4.3 低通数字滤波器的幅频特性
阻带
过渡带
通带
通带边界频率
阻带边界频率
通带波动
最小阻带衰减

## Slide 11
(2) 最优化设计方法
首先确定一种最优准则；然后，求此最佳准则下
的滤波器系数。
IIR滤波器通常有以下两种设计方法：
(1) 先设计一个合适的模拟滤波器，然后变换成满足
预定指标的数字滤波器。
由于模拟的网络综合理论已经发展得很成熟，模拟滤波器有简单而严格的设计公式，设计起来方便、准确。
4.1.2 可实现滤波器的特性

## Slide 12: 由模拟滤波器设计数字滤波器步骤
1.数字滤波器的技术指标转换成模拟滤波器指标
2.由模拟滤波器指标设计模拟滤波器(4.2节)
3.映射实现：从模拟滤波器再转换为数字滤波器(4.3节)
数字滤波器
技术指标
模拟滤波器
技术指标
模拟滤波器
Ha(s)
数字滤波器
H(z)
1
2
3
4.1.2 可实现滤波器的特性

## Slide 13
常用的模拟低通滤波器有巴特沃思、切比雪夫
以及椭圆滤波器。
高通、带通 、带阻等模拟滤波器可利用变量变换方法，由低通滤波器变换得到。
模拟滤波器的设计就是根据一组设计规范设计模拟系统函数Ha(s)，使其逼近某个理想滤波器特性。
4.2 模拟滤波器的设计方法

## Slide 14
图2.14 模拟低通滤波器的幅频特性
阻带
过渡带
通带
通带边界频率
阻带边界频率
通带波动
最小阻带衰减
4.2.1 巴特沃思(Butterworth)滤波器

## Slide 15
问题：如果已知幅度平方函数
如何求系统函数
先把Ω2换成-s2
即A(Ω2)变为A(-s2) = |Ha(s)|2= Ha(s) Ha(-s)
为了保证Ha(s)的稳定性，选用A(-s2)在s左半平面的极点作为Ha(s)的极点，零点可选用对称零点的 任一半。
4.2.1 巴特沃思(Butterworth)滤波器

## Slide 16
N为滤波器阶数
其幅度平方函数：
特点：具有通带内最大平坦的幅度特性，
且随频率的升高，幅度单调下降。
3dB截止频率(3dB边界频率)
4.2.1 巴特沃思(Butterworth)滤波器

## Slide 17
图4.5 巴特沃思滤波器的振幅平方函数
N增加，通带和阻带的近似性越好，过渡带越陡
理想低通特性
4.2.1 巴特沃思(Butterworth)滤波器

## Slide 18
令分母为零，得
可见，Butterworth滤波器的幅度平方函数有2N
个极点，它们均匀对称地分布在 的圆周上。
图4.6 三阶A(-s2)的极点分布
例如，阶数N=3,
A(-s2)的极点分布如图4.6所示。
选取s平面左半部分的3个极点
4.2.1 巴特沃思(Butterworth)滤波器

## Slide 19
三阶巴特沃思低通滤波器的系统函数为：
令
得归一化的三阶巴特沃思低通滤波器：
反归一化(去归一化),
用 代替s，得
4.2.1 巴特沃思(Butterworth)滤波器

## Slide 20: 归一化的模拟巴特沃思低通滤波器
阶数 | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
4.2.1 巴特沃思(Butterworth)滤波器

## Slide 21
4.2.2 切比雪夫(chebyshev)滤波器
图4.7 切比雪夫I型滤波器的幅度平方特性
(a)N为奇数 (b)N为偶数
特点：幅值响应在规定的频段上是等波纹的。
  切比雪夫Ⅰ型滤波器：在通带是等波纹的，在阻带是单调下降。
  切比雪夫Ⅱ型滤波器：在通带是单调下降，在阻带是等波纹的。

## Slide 22
幅度平方函数
— 有效通带截止频率
— 与通带波动有关的参量， 大 ，波纹大。
— N阶切比雪夫多项式
VN(x)
4.2.2 切比雪夫(chebyshev)滤波器

## Slide 23: 图4.9 椭圆滤波器幅度平方函数
特点：幅值响应在通带和阻带内都是等波纹的
(a)N为奇数 (b)N为偶数
4.2.3 椭圆(elliptic)滤波器

## Slide 24
对于给定的阶数和给定的波纹要求，椭圆滤波器能获得较其它滤波器更窄的过渡带宽，就这点而言，椭圆滤波器是最优的。
4.2.3 椭圆(elliptic)滤波器
— 雅可比椭圆函数
L — 表示波纹性质的参量
幅度平方函数

## Slide 25
一般，相同指标下，椭圆滤波器阶次最低，
切比雪夫次之，巴特沃思最高。
参数的灵敏度则恰恰相反。即参数灵敏度：巴特沃思最佳（最不灵敏），切比雪夫次之，椭圆最差（最灵敏）。
4.2 模拟滤波器的设计方法
★

## Slide 26
4.3 根据模拟滤波器设计IIR滤波器
利用模拟滤波器设计数字滤波器，就是从已知的模拟滤波器系统函数Ha(s)设计数字滤波器系统函数H(z)。
这种由s平面到z平面的变换应满足两条基本要求★ ：
（1）H(z)的频响要能模仿Ha(s)的频响，即s平面的
虚轴应映射到z平面的单位圆(|z|=1) 上。

## Slide 27
（2）因果稳定的Ha(s)应能映射成因果稳定的H(z) ，
即s平面的左半平面 (Re[s]＜0) 应映射到z平面
的单位圆以内(|z|<1)。

## Slide 28
本节讨论如何由模拟滤波器得到特性相近的数字
滤波器，也即从模拟滤波器映射成数字滤波器的
问题。
脉冲响应不变法
双线性变换法
主要有两种常用的映射变换方法：
4.3 根据模拟滤波器设计IIR滤波器

## Slide 29
脉冲响应不变法是使数字滤波器的单位脉冲响应h(n)逼近模拟滤波器的冲激响应ha(t)，让h(n)正好等于ha(t)的采样值，即
h(n)=ha(nT), T为采样周期。
4.3.1 脉冲响应不变法
★

## Slide 30
理想采样 的拉氏变换
采样序列h(n)的 z 变换 H(z)
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 31
理想采样 的拉氏变换 与采样序列h(n)的 z 变换 H(z)存在s平面与z平面的映射关系
令
则
当 时，
由此可见：
当 时，
当 时，
s平面的虚轴映射为z平面的单位圆
s左半平面映射为z平面的单位圆内部
s右半平面映射为z平面的单位圆外
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 32
S 平面
Z 平面
思考：单位圆 是由虚轴的哪部分映射而来的？

## Slide 33
S 平面
Z 平面

## Slide 34
s平面上每一条宽为 的横带部分，都将重叠地映射到z平面的整个平面上:
每一横带的左半部分映射到z平面单位圆以内，
每一横带的右半部分映射到z平面单位圆以外，
轴映射到单位圆上， 轴上每一段 都对应于绕单位圆一周。
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 35: 图4.13 脉冲响应不变法的映射关系
∴脉冲响应不变法满足变换的两个条件，但映射关系
不是一一对应的。
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 36
因为
而
所以脉冲响应不变法的映射过程为
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 37
混叠：
数字滤波器的频响并不是简单的重现模拟滤波
器的频响，而是模拟滤波器频响的周期延拓：
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 38
频率响应的模仿情况
模拟
离散化
数字
频域
时域
周期化
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 39
正如第二章的采样定律中所讨论的，如果模拟滤波器的频响带限于折叠频率 以内
即
这时数字滤波器的频响才能不失真地重现模拟滤波器的频响(存在于折叠频率 以内)
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 40
加修正因子T
为了消除因子1/T 对数字滤波器幅度响应的影响
★
如果模拟滤波器是因果稳定的，则所有极点 si 都在s左半平面，对应的H(z)的极点都在z平面的单位圆内，
数字滤波器也是因果稳定的。
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 41
脉冲响应不变法的优点：
频率变换关系()是线性的， 。
由于频率混叠效应，脉冲响应不变法适用于带限的滤波器，例如低通和带通滤波器。
脉冲响应不变法的缺点：
高通和带阻滤波器, 不宜采用脉冲响应不变法。
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 42
例4.3 将一个具有如下系统函数
的模拟滤波器用 脉冲响应不变法 数字化。
解：
★
加修正因子T
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 43
图4.14 不同采样频率下的幅频响应与模拟幅频响应的比较
(a)
(b)
4.3.1 脉冲响应不变法

## Slide 44
4.3.2 双线性变换法
脉冲响应不变法的主要缺点是产生频响的混叠失真，这是因为从s平面到z平面不是一一映射关系。为了克服这一缺点，设想变换分为两步：
第一步：将整个s平面压缩到s1平面的一条横带里；
第二步：通过标准变换关系将此横带变换到整个z平面上去。
由此建立s平面与z平面一一对应的单值关系，消除多值性，也就消除了混叠现象。

## Slide 45
s1平面
z平面
s平面
一一对应
4.3.2 双线性变换法

## Slide 46
通常取c=2/T
再将 平面通过标准变换关系映射到z平面，
即令 ，得
s平面与z平面的
单值映射关系
★
4.3.2 双线性变换法

## Slide 47
例：
采样周期T=2,试用双线性变换法将它
转变为数字系统函数H(z)。
设有一模拟滤波器
解：
4.3.2 双线性变换法
★

## Slide 48
(1)考虑
双线性变换是否满足从s平面到z平面映射变换的两个基本要求?
代入
得
s平面的虚轴映射到z平面的单位圆
4.3.2 双线性变换法

## Slide 49
图4.16 双线性变换的频率关系
与 为非线性关系
4.3.2 双线性变换法

## Slide 50
时，
时，
(2)
s左半平面映射在z平面的单位圆内
s右半平面映射在z平面的单位圆外
因果稳定的模拟滤波器经过双线性变换后，得到的数字滤波器H(z)也是因果稳定的。
4.3.2 双线性变换法

## Slide 51
双线性变换法的优点:
s平面与z平面是单值的一一对应关系
与 成非线性关系
双线性变换法的缺点:
不会产生混叠现象；
4.3.2 双线性变换法

## Slide 52
Ω与ω成非线性关系，导致：
(1)数字滤波器的幅频响应相对于模拟滤波器的幅频响应有畸变，(使数字滤波器与模拟滤波器在响应与频率的对应关系上发生畸变)。
例如，一个模拟微分器，它的幅度与频率是直线关系，但通过双线性变换后，就不可能得到数字微分器。
(2)线性相位模拟滤波器经双线性变换后，得到的数字滤波器为非线性相位。
(3)要求模拟滤波器的幅频响应必须是分段恒定的，故双线性变换只能用于设计低通、高通、带通、带阻等选频滤波器。
4.3.2 双线性变换法

## Slide 53
虽然双线性变换有这样的缺点，但它目前仍是使用得最普遍、最有成效的一种设计工具。这是因为大多数滤波器都具有分段常数的频响特性，如低通、高通、带通和带阻等，通过双线性变换后，其幅频特性仍保持分段常数的特性。
各个分段的临界频率点发生了非线性变化，即畸变。这种频率点的畸变可以通过预畸变来加以校正。
4.3.2 双线性变换法

## Slide 54
图4.17 双线性变换时频率的预畸
预畸变：
将模拟滤波器的临界
频率事先加以畸变，
然后通过双线性变换
正好映射到所需要的
频率上。
注意：预畸不能在整个频率段消除非线性畸变，
只能消除滤波器在特征频率点的畸变
★
4.3.2 双线性变换法

## Slide 55: 4.3要点
低通、高通、带通和带阻DF的幅频特性
s平面到z平面变换的两条基本要求
脉冲响应不变法
双线性变换法
4.3 根据模拟滤波器设计IIR滤波器

## Slide 56
模拟归一化低通原型
模拟低通、高通、带通、带阻
数字低通、高通、带通、带阻
模拟-模拟频率变换
模拟——数字频率变换
4.4 从模拟滤波器低通原型到各种数字滤波器
的频率变换
在模拟滤波器的设计中，只要掌握原型变换，就可以通过归一化低通原型的参数，去设计各种实际的低通、高通、带通或带阻滤波器。这一套成熟、有效的设计方法，也可通过前面所讨论的各种变换应用于数字滤波器的设计，具体过程如下：
映射变换

## Slide 57: 例4.8
4.4.1 低通变换
数字低通
滤波器
技术指标
模拟低通
滤波器
技术指标
模拟低通
滤波器
Ha(s)
数字低通
滤波器
H(z)
(1)脉冲响应不变法
设采样频率 ,用脉冲响应不变法设计一个三阶巴特沃思低通滤波器,其3dB边界频率 。
解：
查表格，归一化的

## Slide 58
反归一，
用 代替s，得
4.4.1 低通变换

## Slide 59
修正后
可见，H(z)与采样周期T有关，T越小， H(z)的相对增益越大，这是不希望的。
为此，实际应用脉冲响应不变法时稍作一点修正，即求出H(z)后，再乘以因子T
4.4.1 低通变换

## Slide 60
例4.9 设采样频率 , 用双线性变换法设计一个三阶巴特沃思低通滤波器,其3dB边界频率 。
解：
(2)双线性变换法
预畸
归一化的
★
反归一，
用 代替s，得
4.4.1 低通变换

## Slide 61
4.4.1 低通变换

## Slide 62
脉冲响应不变法
双线性变换法
4.4.1 低通变换

## Slide 63
4.4.2 高通变换
设计高通、带通、带阻等数字滤波器时，有两种
方法：
① 先设计一个相应的高通、带通或带阻模拟滤波器，然后转换为数字滤波器。
② 直接利用模拟滤波器的低通原型，通过一定的频率变换关系，一步完成各种数字滤波器的设计。
这里只讨论第二种方法。

## Slide 64
将低通设计变换式中的s代之以1/s，就可得到数字高通滤波器。
基于双线性变换法的高通滤波器设计：
或
4.4.2 高通变换

## Slide 65
图4.25 高通变换
模拟低通
数字高通
4.4.2 高通变换

## Slide 66: 例：
用双线性变换法设计一个三阶巴特沃思高通滤波器，3dB截止频率 fc=1kHz，采样频率 fs=4kHz。
1）首先确定数字高通的3dB截止频率
2）根据频率的非线性关系，确定预畸的模拟低通滤波器的3dB截止频率 （计算不取负号）
3）以 s/Ωc 代入归一化的三阶巴特沃思模拟低通滤波器传递函数，得
解：
4.4.2 高通变换

## Slide 67
4）将双线性变换关系式代入，求数字高通的H(z)
4.4.2 高通变换

## Slide 68: 4.4要点
从模拟滤波器低通原型到各种数字滤波器的频率变换：
要求会低通变换
4.4 从模拟滤波器低通原型到各种数字滤波器
的频率变换

## Slide 69
为便于区分变换前后两个不同的z平面，将变换前的z平面定义为u平面，从u到z的映射关系为：
于是，DF的原型变换可表示为：
4.5 从低通数字滤波器到各种数字滤波器
的频率变换
从低通数字滤波器到各种类型数字滤波器的频率变换，也称为z平面变换法。
各种DF的H(z)
DF低通原型函数

## Slide 70
函数G(z-1)要保证：
1）u的单位圆内部必须对应于z的单位圆内部
2） u的单位圆映射到z的单位圆
4.5 从低通数字滤波器到各种数字滤波器
的频率变换

## Slide 71
表4.1

## Slide 72
4.7 本章小结
数字滤波器的设计问题可归结为寻找适当的系统函数以满足特定的幅度要求。本章着眼于设计稳定、因果的IIR数字滤波器。
IIR数字滤波器设计通常是由模拟滤波器得到的，首先将IIR数字滤波器的指标要求转换成模拟滤波器的指标要求，设计出模拟滤波器后，再将s平面的系统函数映射到z平面。
双线性变换法
脉冲响应不变法

## Slide 73
作业题
4.1
已知模拟系统函数 试用脉冲响应不变法将以上模拟系统函数转换为数字系统函数H(z)，采样周期T=0.5。
4.4
设有一模拟滤波器 采样周期T=2,试用双线性变换法将它转变为数字系统函数H(z)。
4.8
用双线性变换法设计一个三阶巴特沃思数字低通滤波器，采样频率 边界频率 。
归一化的