## Slide 1: 数字信号处理 Digital Signal Processing

## Slide 2
数字信号处理A
任课教师：周克琴
EMAIL: zhoukq@njupt.edu.cn
QQ学习答疑群: 1031621880
通信与信息工程学院

## Slide 3
数字信号处理A
课程：48学时，3学分
上课时间地点：
周一 1-2节 教4-405 （单周）
周四 6-7节 教4-405
答疑时间地点：
周四 12:30 - 13:30 教4-405
其他时间有问题，可以在QQ上及时答疑讨论
先修课程: 信号与系统

## Slide 4
教材
吴镇扬，张毅锋，戚晨皓，韩宁．
数字信号处理（第4版）．北京：高等教育
出版社，2024．

## Slide 5
陈后金，薛健，胡健，李艳凤．数字信号处理（第3版）．北京：高等教育出版社，2018.
高西全，丁玉美．数字信号处理（第五版）．
西安：西安电子科技大学出版社，2022.
奥本海姆(Oppenheim，A.V.)等著．离散时间信号处理（第三版）．黄建国，刘树棠，张国梅译．
北京：电子工业出版社，2015．
参考书

## Slide 6
https://www.icourse163.org/course/NJUPT-1002144009
中国大学MOOC
移动端app
MOOC课程
QQ学习答疑群: 1031621880

## Slide 7
从模拟到数字是信息技术革命的主要特征
信息化的基础是数字化，数字化的核心技术就是数字信号处理，数字信号处理是数字化大厦的基石。
数字信号处理的重要性
Digtal Signal Processing -- DSP(本课程)
Digtal Signal Processor -- DSP

## Slide 8
绪论
数字信号处理是利用计算机或通用（专用）的信号处理设备，采用数值计算的方法对信号进行处理的一门学科，包括滤波、变换、压缩、增强、复原、估计、识别、分析、综合等加工处理，以达到提取有用信息、便于应用的目的。
过去半个世纪里，数字信号处理（DSP），无论是研究还是应用都得到爆发式的增长。

## Slide 9
从模拟到数字
留声机→电唱机→钢丝录音机→磁带录音机
1982年问世的CD唱盘，是数字技术取代模拟技术的典型产品。
1877年
绪论

## Slide 10
消费类电子
绪论

## Slide 11
1.信号的分类和特征
2.信号处理
3.为什么要采用数字信号处理
4.数字信号处理的发展与应用
5.本书的主要内容
绪论

## Slide 12
1.信号的分类和特征
信号:
信号是独立变量的函数。变量可以是时间、空间位置等。
语音信号
例如
黑白图像

## Slide 13
信号的分类
(1)按独立变量个数
一维信号: 一个独立自变量的函数，如语音信号。
二维信号: 两个独立自变量的函数，如图像信号。
多维信号: 多个独立自变量的函数，如视频信号。
1.信号的分类和特征

## Slide 14
信号的分类
(2)按信号源个数
标量信号(Scalar signal): 由单个信号源产生的信号。
多通道信号(Multichannel signal):由多个信号源产生的信号。例如，立体声信号是一种双通道信号。
1.信号的分类和特征

## Slide 15
信号的分类
(3)按自变量因变量的连续性分★：
连续时间信号(continue time signal):
模拟信号:连续时间信号的特例，时间和幅值均连续
离散时间信号(discrete time signal) :时间离散
当离散时间信号的幅值也为量化值时，称为
数字信号(digital signal)， 其时间和幅值均离散
1.信号的分类和特征

## Slide 16
模拟信号
数字信号

## Slide 17
信号的分类
(4)确定信号和随机信号
确定信号(deterministic signal):可以用一个定义好的过程（如数学表达式、规则或表）来唯一确定的信号。
随机信号(random signal):随机产生，无法预测的信号，一般用统计的方法进行分析。如白噪声。
1.信号的分类和特征

## Slide 18
2.信号处理
信号处理就是对信号做某种加工。
信号处理的种类划分可以根据预期目标和所处理信号的属性进行。
信号处理的预期目标有滤波、分析、变换、调制解调、参数估计、识别和压缩等。
处理信号的属性有音频、视频、生物电、机械等。
信号处理系统
模拟系统
数字系统

## Slide 20
3.为什么要采用数字信号处理
数字信号处理采用数字系统完成信号处理的任务，它具有数字系统的一些共同优点，例如抗干扰、可靠性强，便于大规模集成等。
除此而外，与传统的模拟信号处理方法相比较，它还具有以下一些明显的优点：

## Slide 21
数字信号处理的主要优点
(1)精度高
在模拟系统中，它的精度是由元件决定，模拟元器件的精度要达到10-3以上已经不容易了，而数字系统中，17位字长就可达10-5精度。
又如，基于离散傅里叶变换的数字式频谱分析仪，其幅值精度和频率分辨率均远远高于模拟频谱分析仪。
3.为什么要采用数字信号处理

## Slide 22
数字信号处理的主要优点
(2)灵活性强
数字信号处理采用了专用或通用的数字系统，其性能取决于运算程序和乘法器的各系数，这些均存储在数字系统中，只要改变运算程序或系数，即可改变系统的特性参数，比改变模拟系统方便得多。
3.为什么要采用数字信号处理

## Slide 23
数字信号处理的主要优点
(3)可以实现模拟系统很难达到的指标或特性
例如：有限长单位脉冲响应数字滤波器可以实现严格的线性相位；
在数字信号处理中可以将信号存储起来，用延迟的方法实现非因果系统，从而提高了系统的性能指标；
数据压缩方法可以大大减少信息传输所需的信道容量。
3.为什么要采用数字信号处理

## Slide 24
数字信号处理的主要优点
(4)可以实现多维信号处理
利用庞大的存储单元，可以存储二维的图像信号或多维的阵列信号，实现二维或多维的滤波及谱分析等。
3.为什么要采用数字信号处理

## Slide 25
(1)增加了系统的复杂性
(2)应用的频率范围受到限制
(3)系统的功率消耗比较大
数字信号处理系统的缺点
图2.1 数字信号处理系统的简单框图
3.为什么要采用数字信号处理

## Slide 26
4.数字信号处理的发展与应用
数字信号处理的发展表现为：
(1)由简单的运算走向复杂的运算
(2)由低频走向高频
(3)由一维走向多维
(4)各种数字信号处理系统均几经更新换代
1965年 Cooley和Tukey提出了FFT算法
("An algorithm for the machine calculation of
complex Fourier series")

## Slide 27
4.数字信号处理的发展与应用

## Slide 28
5.本书的主要内容
第1章 离散时间信号与系统
第2章 信号的采样与重建
第3章 离散傅里叶变换及其快速算法
第4章 无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器的设计方法 第5章 有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法 第6章 数字信号处理系统的实现
第7章 多采样率信号处理

## Slide 29
绪论要点
掌握模拟信号、数字信号的特点
 | 时间 | 幅值
模拟信号 | 连续 | 连续
数字信号 | 离散 | 离散